## Slide 1
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАК «ДУНАЙ» НА ДОРОГАХ РОССИИ

## Slide 2
Компания входит в ТОП-5 средних предприятий по выручке и ТОП-5 самых инновационных российских высокотехнологичных быстроразвивающихся компаний.
ТОП-5 РЕЙТИНГА ТЕХУСПЕХ
Компания Т8 – вошла в проект Минэкономразвития России «Поддержка частных высокотехнологических компаний–лидеров»
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНЫ
ОСНОВАНА В 2004
БОЛЕЕ 250 СОТРУДНИКОВ
5 ПРОФЕССОРОВ И 22 КАНДИДАТА НАУК
T8 – ВЕДУЩИЙ РАЗРАБОТЧИК И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ DWDM И DAS ОБОРУДОВАНИЯ
Notes: Итак, группа компаний Т8 является ведущим российским производителем телекоммуникационных решений и оптоволоконных датчиков вибраций. У нас собственное производство, начиная от производства механических деталей и тестирования электроники, и заканчивая производством оптических блоков и созданием программного обеспечения.

## Slide 3
ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ :
DWDM до 400G на канал (72000 км установлено)
Оборудование для магистральной шифрации/дешифрации информации
DAS-системы
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА :
Опытная IT команда
Собственное производство
Монтаж и сервис 24x7
В РОССИИ :
Ведущий разработчик телекоммуникационных решений
Основной российский производитель оборудования для магистральных телекоммуникационных линий*
* По информации ПАО «Ростелеком»
T8 – ВЕДУЩИЙ РАЗРАБОТЧИК И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ DWDM И DAS ОБОРУДОВАНИЯ
Notes: За нашими плечами несколько мировых рекордов по дальности и скорости передачи информации по оптоволокну и обеспечение уже более 72 000 км магистральных линий передачи информации с круглосуточной поддержкой и ремонтом.

## Slide 4
Компания входит в ТОП-5 средних предприятий по выручке и ТОП-5 самых инновационных российских высокотехнологичных быстроразвивающихся компаний.
  ДИПЛОМЫ И НАГРАДЫ
В 2012 году исследовательский центр компании «Т8» получил статус резидента Сколково
Т8 номинант национальной промышленной премии РФ «Индустрия»
Компания отобрана в программу Минэкономразвития России «Национальные чемпионы»
(«Поддержка частных высокотехнологических компаний-лидеров»).
Все оборудование разрабатывается и собирается в Москве.
Выпускаемое оборудование имеет статус оборудования российского происхождения (по классификации Минпромторга).
НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

## Slide 5
НАС ВЫБИРАЮТ:
Операторы связи
Частные компании
Финансовые компании и банки
Топливно-энергетические компании
ПОЧЕМУ ?
Лучшее ценообразование
Отличные технические параметры
Оперативная тех. поддержка
СРЕДИ НАШИХ ЗАКАЗЧИКОВ
Министерство обороны РФ

## Slide 6
Сбербанк выбрал наши 200Gbit/400Gbit DWDM решения для связи между отделениями и филиалами.
Трансляция Олимпиады 2014 и FIFA World Cup 2018 реализована на 100G оборудовании «Т8»
Реализация магистральной линии связи Москва-Санкт-Петербург
40 каналов от 10G до 100G
2014 / 2017
2018
2019
РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

## Slide 7
ДИСТАНЦИЯ РАБОТЫ ДО 90 КМ (ДО 120 КМ В РАСШИРЕННОЙ КОНФИГУРАЦИИ)
ТОЧНОСТЬ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ СОБЫТИЙ: ±10 М
АНАЛИЗ ВИБРАЦИЙ + ГРАДИЕНТОВ ТЕМПЕРАТУРЫ И МЕХ. НАТЯЖЕНИЯ (1 СЕКУНДА!)
ТЕПЛОВОЙ ИЛИ МЕХАНИЧЕСКИЙ ГРАДИЕНТ
СТАНДАРТНЫЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ КАБЕЛЬ С ОДНОМОДОВЫМ ВОЛОКНОМ G.652 (ВОЗМОЖНА РАБОТА С NZDSF)
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС
3U, 19’’
ВИБРАЦИИ
НЕ ТРЕБУЕТ ОКОНЕЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС «ДУНАЙ»
Notes: Система Дунай способна детектировать и анализировать все виброакустические события, которые происходят вокруг стандартного телекоммуникационного волокна. Дистанция работы 1 прибора для класса событий «Движение ЖД-транспорта» от 90 до 120 км в зависимости от конфигурации. ТОЧНОСТЬ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ СОБЫТИЙ: 10 метров. Прибор не требует никакого оборудования на линии и никакого оконечного оборудования (волокно на конце может быть даже обломано). Питание необходимо лишь в одной точке (оно может быть как 48 В постоянного напряжения, так и 230 В переменного). Система Дунай занимает в стойке всего лишь 3 юнита, уже включая промышленный компьютер и сервер.
Помимо вибраций, система способна фиксировать изменения в натяжении оптического волокна или изменения его температуры.

## Slide 8
ШАГИ ЧЕЛОВЕКА ЗА 5-10 М ОТ КАБЕЛЯ
ПАК «ДУНАЙ» СПОСОБЕН ДЕТЕКТИРОВАТЬ И РАСПОЗНАВАТЬ СОБЫТИЯ:
РУЧНУЮ КОПКУ ЗА 20 М ОТ КАБЕЛЯ
ДВИЖЕНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ ЗА 50-60 М ОТ КАБЕЛЯ
ДВИЖЕНИЕ И КОПКУ ТЯЖЕЛОЙ ТЕХНИКИ ДО 300 М ОТ КАБЕЛЯ
ПЕРИМЕТРАЛЬНАЯ ОХРАНА
Notes: И в завершении моей презентации хочу упомянуть, что при возможности подземной прокладки кабеля, можно фиксировать такую опасную активность, как движение техники на расстоянии до 60 м, работы ручным инструментом на 10 метрах, и, главное, работу тяжелой техники на расстояниях до 300 м.

## Slide 9
ПРИМЕНЕНИЯ ПАК «ДУНАЙ»

## Slide 10
БЮДЖЕТ ОПТИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ПО КЛАССУ СОБЫТИЙ «ДВИЖЕНИЕ ЖД-ТЕХНИКИ»:
> 20 ДБ В СТАНДАРТНОЙ КОНФИГУРАЦИИ (ДО 90 КМ)
> 26 ДБ В РАСШИРЕННОЙ КОНФИГУРАЦИИ (ДО 120 КМ) БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ ТИПА ROPA
30-50 км
30-50 км
90-120 км
90-120 км
АНАЛОГ
АНАЛОГ
180-240 км
ПРЕИМУЩЕСТВА БОЛЬШОЙ ДАЛЬНОСТИ РАБОТЫ
НОВЫЙ УРЕНГОЙ –
КОРОТЧАЕВО
77 км = 19 дБ
КАБЕЛЬ В ОСНОВАНИИ НАСЫПИ

## Slide 11
НОВЫЙ УРЕНГОЙ –
КОРОТЧАЕВО
77 км = 19 дБ
КАБЕЛЬ В ОСНОВАНИИ НАСЫПИ
ПРЕИМУЩЕСТВА БОЛЬШОЙ ДАЛЬНОСТИ РАБОТЫ

## Slide 12
Укрепленная (чугунная) муфта
для условий вечной мерзлоты
МТОК-А1/216(288)-1КТ3645-К-77 (78, 88)
НОВЫЙ УРЕНГОЙ –
ЯГЕЛЬНЫЙ
9 км = 20 дБ
БЮДЖЕТ ОПТИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ПО КЛАССУ СОБЫТИЙ «ДВИЖЕНИЕ ЖД ТЕХНИКИ»:
> 20 ДБ В СТАНДАРТНОЙ КОНФИГУРАЦИИ (> 26 ДБ В РАСШИРЕННОЙ КОНФИГУРАЦИИ) ПОЗВОЛЯЕТ РАБОТАТЬ ДАЖЕ СО СТАРЫМИ ВОЛС, ПОДВЕРШЕННЫМИ ВОЗДЕЙСТВИЮ МЕХАНИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ
ПРЕИМУЩЕСТВА БОЛЬШОЙ ДАЛЬНОСТИ РАБОТЫ

## Slide 13
НОВЫЙ УРЕНГОЙ - ЯГЕЛЬНЫЙ
9 км = 20 дБ !
КАБЕЛЬ В ОСНОВАНИИ
НАСЫПИ 2004г.
БЕЗ ОБРАБОТКИ
ПРЕИМУЩЕСТВА БОЛЬШОЙ ДАЛЬНОСТИ РАБОТЫ

## Slide 14
ОПРЕДЕЛЕНИЕ:
ТИПА ЖД-ТРАНСПОРТА
ДЛИНЫ СОСТАВА
КООРДИНАТ
СКОРОСТИ (ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ВПЛОТЬ ДО 0 КМ/Ч)
Фильтрация сигналов от близлежащих промышленных объектов, автомобильных шоссе (20-25 м)
ПОЕЗД
ДИЗЕЛЬНАЯ
ДРЕЗИНА
АВТОМОБИЛЬНОЕ ШОССЕ
ОПЫТ ИСПЫТАНИЙ В НОВОМ УРЕНГОЕ

## Slide 15
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ДЕТЕКТИРОВАНИЕ
РАБОТА НЕЙРОННОЙ СЕТИ
НЕЙРОННАЯ СЕТЬ
КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИ ПОМОЩИ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
ОБЪЕДИНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ СОБЫТИЙ В ОБЪЕКТЫ. ПОЛУЧЕНИЕ ТРАЕКТОРИИ ДВИЖЕНИЯ
И СКОРОСТИ
АЛГОРИТМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ОСТАВЛЯЕТ ТОЛЬКО НУЖНЫЙ СИГНАЛ.
В КАЧЕСТВЕ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ РЕЗУЛЬТАТ ПРИМЕНЕНИЯ ЧАСТОТНЫХ ФИЛЬТРОВ К СИГНАЛУ
1
2
3
Notes: Длительность дообучения нейронных сетей – до 1 недели после сбора тестовых данных (4 часа полезных сигналов для каждого класса событий).
Для задач интервального регулирования срок пусконаладочных работ – от 3 дней (как было в случае испытаний в Новом Уренгое) до 2 недель в зависимости от сложности объекта (высоких шумов) или количества классов событий, необходимых к распознаванию.

## Slide 16
Видеозапись
ДЕМОНСТРАЦИЯ РАБОТЫ НЕЙРОСЕТИ
Notes: Видео демонстрирует результаты пуско-наладочных работ и испытаний в течение 3 дней на новом объекте. Вы видите работу нейросети в реальном времени при обработке на встроенном индустриальном компьютере, который умещается в форм-фактор 3U при обработке всего доступного участка линии длиной более 73 км.

## Slide 17
API:
API:
JSON or XML
или ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНТЕРФЕЙС
“ВОДОПАД” КАК ОПЦИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС И API
Notes: Но вся эта обработка происходит внутри и автоматизированно. Оператор или диспетчер этого не видит...и не должен видеть. Для вывода информации у нас есть 2 решения: пользовательский интерфейс или выдача случившихся событий по API в форматах JSON или XML. Говоря о событиях, мы выдаем вам тип события (т.е. короткое замыкание или гололедообразование или воздействия на опоры ЛЭП), а также его время, длительность, географическую координату и ближайший пикет…

## Slide 18
Пользовательский интерфейс

## Slide 19
Возможности настройки

## Slide 20
Журнал событий

## Slide 21
Архив событий

## Slide 22
Работа с архивом событий: фильтрация

## Slide 23
АО «НИИАС»
(оптическая платформа «Дунай»)
Протокол испытаний с АО «ЯЖДК»
(ПАК «Дунай»)
ОТЗЫВЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

## Slide 24
Изменение средней
скорости потока
Затор
Авария
Повреждения дорожного полотна
Съезд на обочину
Дорожные работы
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: автодорожная отрасль

## Slide 25
Изменение средней скорости потока
Траектория движения
Угол наклона траектории зависит от скорости движения объекта
Время Т (сек)
Расстояние S (м)
0
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: автодорожная отрасль

## Slide 26
Изменение средней скорости потока
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: автодорожная отрасль
Изменение скорости легкового автомобиля (20/60/20 км/ч) при движении вдоль ВОК со съездом на обочину

## Slide 27
Движение через повреждение дорожного полотна
Фиксированное местоположение препятствия (повреждения)
Время Т (сек)
Расстояние S (м)
0
Траектории движения
Акустические
следы движения
через повреждение
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: автодорожная отрасль

## Slide 28
Дорожные работы
Время Т (сек)
Расстояние S (м)
0
Акустический след дорожных
работ
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: автодорожная отрасль